___________________________________________________________________________

Odporúčaný postup údržby striekaných MDF dvierok:

Dvierka do 4 týždňov po namontovaní neodporúčame čistiť! Toto je potrebné z dôvodu, aby povrch počas týchto dní vyzrel a nadobudol tak vyššiu odolnosť! Až po uvedenom čase najprv jemne zotrite prach z povrchu, pretože by mohol pri nasledujúcich krokoch poškodiť lak! Použite k tomu jemnú prachovú handričku zo 100% bavlny! Na odstránenie mastnoty a iného znečistenia použite navlhčenú čistiacu handričku so slabým roztokom saponátu (bez obsahu brusivá alebo piesku) a po očistení nechajte dvierka uschnúť! Na čistenie nepoužívajte chemické prostriedky (riedidlá a pod.), ani leštiace emulzie s ošetrujúcimi voskami, ani ocot a žiadne čistiace prostriedky, ktoré obsahujú uhľovodíky, estery, ketóny, halogénové uhľovodíky a alkohol koncentrovanejší viac ako 25%! Na čistenie nepoužívajte parné čističe!

Na odstránenie prachu a čistenie dvierok použite  handričku, ktorú nájdete v balení dvierok, alebo podobnú jemnú handričku zo 100% bavlny!

S pozdravom:

DUO FRONT s.r.o.